## Slide 1
National Center for Materials Service Safety
利用机器学习构建材料相图、预测材料腐蚀性能
指导老师：
金莹
汇报人：
赵朝阳

## Slide 2
汇报内容
01
研究背景
02
研究内容
汇报内容
National Center for Materials Service Safety
03
进度安排
Notes: Model link: http://588ku.com/office/60281.html

## Slide 3
National Center for Materials Service Safety
01
研究背景-材料基因组计划

## Slide 4
材料基因组计划
吧
将先进材料的发现、开发、
制造和使用的速度提升一倍

## Slide 5
National Center for Materials Service Safety
材料高通量实验技术
高通量材料计算
材料数据库

## Slide 6
研究背景-材料基因组计划
高通量材料实验
制备
高通量材料实验制备
块体材料
粉体材料
薄膜材料
成相
组合
实现高通量样品的成分可控分布
实现高通量样品分布的物相结构可控
多通道微反应器法
快速合金成型法
体材扩散法
“喷印”合成法
共沉积法
物理掩模法
分立掩模法
连续掩模法
连续掩模法示意图[1]
[1]向勇, 闫宗楷, 朱焱麟,等. 材料基因组技术前沿进展[J]. 电子科技大学学报, 2016, 45(4):634-649.
Fe-Cr-Ni材料组合芯片

## Slide 7
研究背景-材料基因组计划
高通量材料实验
表征
高通量材料实验制备
高通量微区成分、结构表征
高通量微区电磁学表征
高通量微区热力学表征
高通量微区电化学表征
高通量微区磁学表征
大科学装置
同步辐射光源
光通量高
从红外至硬X射线全光谱范围
内均能实现高亮度微聚焦
提升表征的空间分辨率

## Slide 8
研究背景-材料基因组计划
高通量材料计算
高通量
材料计算
第一性原理和
分子动力学计算
力学性能预测和多尺度计算工具的集成
CALPHAD方法
显微组织预测
腐蚀性能预测
…
大量数据
清楚问题背景
不甚清楚问题背景
不甚清楚问题背景
机器学习
逐步筛选：
反应Gibbs自由能
元素是否有毒
化合物是否有条件制备
…
科研人员
无关人员
无从下手
通过机器“学习”，
从数据自身中寻找
数据关联或规律

## Slide 9
National Center for Materials Service Safety
01
研究背景-机器学习

## Slide 10
研究背景-机器学习
机器学习
…
监督学习
非监督学习
强化学习
决策树
支持向量机
神经网络
贝叶斯分类
集成学习
…
关联提取
聚类
…
深度强化学习
前馈神经网络
径向基函数神经网络
深度神经网络
…
参数多，可以表征复杂的模型
原型聚类
密度聚类
层次聚类
可将低纬数据转换到高维空间，在高维空间内更易找到分割数据的超平面
相对普通神经网络具备更复杂的结构，具有更强的结构表征能力
…
能根据数据之间的相似度，将数据划分到不同的组别之中
通过最大化智能体从环境中获得的累计奖赏值，以学习到完成目标的最优策略

## Slide 11
研究背景-机器学习
神经网络
径向基函数神经网络：隐含层中的每个神经元的激活函数是高斯函数
深度神经网络：输入层与输出层之间包含多层隐含层
神经网络
将数据X(x1,x2,…,xn)带入输入层
前馈传播计算预测结果yp
计算预测结果yp与真实结果间yr的误差δ
反向传播误差δ调整各层的权重W、偏置b
重复迭代至模型达到预期精度

## Slide 12
研究背景-机器学习
层次聚类
相似度计算方式：
欧几里得距离
曼哈顿距离
明可夫斯基距离
余弦相似度
皮尔森相关系数
Jaccard Similarity
等
阈值
层次聚类
选择相似度测量方式
将相似度最近的两个个体合二为一
重复合并过程直至到达预期的分类数量K

## Slide 13
研究背景-机器学习
深度强化学习
2分
4分
6分
…
学霸宝宝
强化学习举例
Agent
Environment
ri(Reward)
si(State)
ri+1
si+1
ai(Action)
强化学习流程
深度学习
深度强化学习
强化学习
将高维度输入数据降维
原始高维度数据
降维
决策
算法利用低维数据决策
决策结果

## Slide 14
01
研究背景-构建材料成分相图
National Center for Materials Service Safety

## Slide 15
研究背景-构建材料成分相图
相图
表示金属或合金系中各种相的平衡存在条件以及各相之平衡共存关系的一种简明图解
相图的作用
金属材料的研制、生产和加工的重要参考资料；
指导热加工和制造参数的选择、预测材料性能、指导热处理工艺参数的选择；
解决如材料失效分析材料性能问题以及其他多种用途；
相图的传统绘制流程
合成单个样品
对单个样品进行表征
将实验结果对应到相图上的单个点
重复上述流程
传统方法的缺点
成本较高
费时较长
方法不系统

## Slide 16
National Center for Materials Service Safety
01
研究背景-构建碳钢大气腐蚀预测模型

## Slide 17
研究背景-构建碳钢大气腐蚀预测模型
大气腐蚀
表示金属或合金系中各种相的平衡存在条件以及各相之平衡共存关系的一种简明图解
危害
大气腐蚀造成的金属损失约占腐蚀总损失量的50%以上
构建预测模型的意义
认识碳钢的大气腐蚀与环境的相关关系
研究碳钢钢材表面锈层的生长规律
预测钢材使用寿命
Model1:
D: 年平均腐蚀深度(um/a)
T: 暴露时间(a)
Model2:
D: 年平均腐蚀深度(um/a)
T: 暴露时间(a)
A,B,C: 待定系数
Model3:
D: 年平均腐蚀深度(um/a)
T: 暴露时间(a)
F: k-1年，k-2年平均腐蚀深度之和(um/a)
碳钢大气腐蚀传统的预测模型
传统模型的缺点
模型仅在小范围数据内有效
模型难以捕捉腐蚀过程的非线性变化
模型表达能力有限
Model4:
人工神经网络

## Slide 18
National Center for Materials Service Safety
01
研究背景-焊接接头成分、硬度与腐蚀性能之间的关系模型

## Slide 19
研究背景-焊接接头成分、硬度与腐蚀性能之间的关系模型
当两种不同金属焊接时，因电焊造成的高温会导致焊缝区和热影响区材料的成分和组织发生较大的变化，从而为高通量的材料成分分布提供了温床。
已具备的信息
已经完成相关的电化学实验测试得到材料的腐蚀性能
已经完成相关的硬度测试得到材料的硬度信息
期望结果
通过一定的模型建立材料成分、硬度与材料腐蚀性能的关系
相关工作
王宝森研究过铁素体不锈钢的焊接热影响区组织特征
包晔峰分析过2205双相不锈钢焊接接头微区耐点蚀性能进行
张安明研究过不锈钢焊接接头耐腐蚀性能
罗辉研究过焊接工艺参数对奥氏体不锈钢焊接接头腐蚀行为的影响
屈金山研究过双相不锈钢焊接接头的耐腐蚀性能
很少有人通过模型构建焊接接头成分、硬度与材料腐蚀性能之间的关联

## Slide 20
02
研究内容-通过材料组合芯片技术快速构建Fe-Cr-Ni成分相图
National Center for Materials Service Safety

## Slide 21
研究内容-通过材料组合芯片技术快速构建Fe-Cr-Ni成分相图
高通量材料实验制备
机器学习-层次聚类
高通量材料实验表征
Fe-Cr-Ni材料组合芯片
所有XRD曲线
Fe-Cr-Ni三元合金相图
从原始实验数据中提取有效实验信息(XRF, XRD)
根据XRF实验数据利用最小二乘法（遗传算法）计算材料原子百分比
去除XRD实验数据的基底信号
将每根XRD曲线转化为对应的特征向量
合并所有XRD曲线的特征峰峰位至12个
提取XRD曲线的特征峰峰位和强度
利用滤波技术去除XRD曲线中的噪声
将11类曲线与Fe-Cr-Ni标准相图上的11种相依次对应
利用层次聚类根据相似度将所有XRD曲线聚合成11类
计算特征向量两两间的相似度
选择余弦相似度（皮尔逊相关系数、Jensen-Shanon）作为层次聚类相似度的计算依据
工作创新
在数据处理的过程中，多处采用自适应的手段，减少人为干预引起的误差
对XRD数据采用去噪处理，避免遗漏材料在XRD曲线中的特征峰
尝试多种不同的相似度计算方法
在XRD曲线相似度计算的过程中考虑材料的成分因素

## Slide 22
研究内容-通过材料组合芯片技术快速构建Fe-Cr-Ni成分相图
技术路线图
通过材料组合芯片技术快速构建Fe-Cr-Ni成分相图
Fe-Cr-Ni材料组合芯片的制备及热处理
同步辐射光源的XRF表征
同步辐射光源的XRD表征
最小二乘法
材料成分
信号去噪
极值法寻找XRD曲线特征峰
自适应过滤XRD曲线特征峰
层次聚类
余弦相似度
相
Fe-Cr-Ni成分相图

## Slide 23
National Center for Materials Service Safety
02
研究内容-利用多种神经网络预测碳钢的大气腐蚀

## Slide 24
研究内容-利用多种神经网络预测碳钢的大气腐蚀
文献筛选
输入因素影响分析
机器学习-多种神经网络
包含碳钢大气腐蚀数据的有效文献
碳钢大气腐蚀的预测模型
了解各输入因素对碳钢大气腐蚀的影响
搜集包含碳钢大气腐蚀数据的文献
统一碳钢大气腐蚀数据格式
将数据合理划分为训练数据集、
测试数据集和验证数据集
构建前馈神经网络、径向基函数神经网络
和深度神经网络
将训练数据集分别带入三种神经网络
训练得到预测模型
对结果最优的神经网络模型进行
输入因素影响分析(Fuzzy Curve Analysis)
工作创新
搜集所得腐蚀数据的数据量较大(2000~3000)
运用更强模型表达能力的径向基函数神经网络和深度神经网络构建预测模型
可能尝试多种输入因素影响分析手段

## Slide 25
研究内容-利用多种神经网络预测碳钢的大气腐蚀
技术路线图
碳钢的大气腐蚀实验
前馈神经网络
径向基函数神经网络
深度神经网络
输入影响因素分析
结果最优模型
利用多种神经网络预测碳钢的大气腐蚀

## Slide 26
National Center for Materials Service Safety
02
研究内容-利用深度强化学习建立焊接接头成分、硬度与腐蚀性能之间的关系模型

## Slide 27
研究内容-利用深度强化学习建立焊接接头成分、硬度与腐蚀性能之间的关系模型
高通量材料成分分布
机器学习-深度强化学习
高通量计算
焊接区和热影响区成分分布有差异
从原始实验数据中摘取有效实验数据
材料成分、硬度与腐蚀性能的关系模型
DP+RL
从原始实验数据中摘取有效实验数据
将实验数据集划分为训练数据集、测试数据集和验证数据集
将训练数据集带入到深度神经网络降维成低维数据
将低维数据带入强化学习训练模型
分析各项输入因素对腐蚀性能的影响
工作创新
新颖的高通量成分分布来源
较少有人构建材料成分、硬度与材料腐蚀性能的关系模型
运用深度强化学习构建模型

## Slide 28
研究内容-利用深度强化学习建立焊接接头成分、硬度与腐蚀性能之间的关系模型
技术路线图

## Slide 29
National Center for Materials Service Safety
04
进度安排

## Slide 30
National Center for Materials Service Safety
感谢聆听，欢迎提问

## Slide 36
National Center for Materials Service Safety
01
研究背景